ICS 03.100.01

A   09

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—XXXX

农产品产地集配中心建设规范

The standard of construction for Agricultural Products Collection and Distribution Center in Producing Area

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总要求	2

4.1 功能要求	2

4.2 设备要求	2

4.3 管理要求	2

5 选址和场区要求	2

6 设施设备要求	2

6.1 冷库及冷链系统	2

6.2 集配场所	3

6.3 加工车间	3

6.4 检测室	3

6.5 信息系统	3

6.6 管理区	4

7 管理要求	4

7.1 文件和管理制度要求	4

7.2 管理职责	4

前  言

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、中食恒信（北京）质量认证中心有限公司。

本标准主要起草人： 徐敏、周敏云、孙鑫、于林鑫、石瑞芳、武改兰。

农产品产地集配中心建设规范

范围

本标准规定了农产品产地集配中心的定义、总要求、选址与场区要求、设施设备要求和管理要求等方面的内容。

本标准适用于以果蔬为主的农产品产地集配中心建设与评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50072     冷库设计规范

SBJ 14       氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范

SBJ 16       气调冷藏库设计规范

SBJ 17       室外装配冷库设计规范

术语和定义

农产品产地集配中心Agricultural Products Collection and Distribution Center in Producing Area

以产地农产品集散为主，集集货、检测、预冷、分选、加工、冷藏、配货、收储、可追溯和信息平台等功能为一体，能够使农产品在产地实现分选包装、检验检测和配装的集散场所。

分选 sorting

将同一品种的果蔬按质量、规格、等级和客户要求，进行挑选和分类的过程。

加工 processing

对初级农产品在产地进行清洗、整理、包装和标识等作业的过程。

预冷 pre-cooling

出于保鲜目的，根据果蔬特性采用自然或机械的方法尽快将采后果蔬的温度降低到适宜的保鲜温度范围，维持这一温度，以利于后续加工和运输。

总要求

功能要求

以实现产地农产品的集散为目的，具备检测、预冷、分选、加工、冷藏、配货、可追溯和信息平台等基本功能，能够使得农产品在产地实现统一分选包装、统一检验检测和统一配装。农产品产地集配中心应具有辐射和带动周围农户和合作社，加强果蔬种植、流通的组织化程度，提升农产品流通现代化水平的经济、社会功能。

设备要求

应具备上述功能所必需的设施设备。

管理要求

应按本标准的要求实施管理，建立健全组织机构，形成规范的管理制度，并予以实施、保持和更新。

选址和场区要求

应建在农产品主产地，设置于果蔬种植基地较集中的区域，遵循方便生产者销售和经销商采购的原则，选择无污染、交通便利的地方。

场区布局合理，应有集配场所（收货和配货）、加工车间、冷库、检测室、计算机机房及信息管理和流通追溯系统、交易结算区及其相关配套设施，其中用于收货、配货的区域面积不小于3000㎡，加工车间不小于1000㎡。

场区入口处应设置服务台、区域分布导图和突发事件中供人员紧急疏散的通道标识等公共服务设施，各种公共服务设施标识应清晰、准确。

应设有机动车辆和人员专用通道。设置与规模相适应的机动车停车场。主要通道应硬化、宽敞，场内地面应承重、平整、耐磨、防滑。

设施设备要求

冷库及冷链系统

冷库

应设置用于农产品储存、中转必备的保鲜冷库或气调库，库容不小于18000m3，制冷系统应与库容、吞吐能力相适应。

冷库和气调库建设应符合GB 50072、SBJ 14、 SBJ 16和 SBJ 17的要求。

应配备自动温度显示记录装置。用于测定、控制或记录温度的测量器或记录仪应准确，并定期校准。有适当的照明，照明设施应防潮、防爆、节能。出入口应设置空气幕、回笼间或软门帘。库门、柱子、墙壁和制冷系统管道等易受碰撞之处，应设置防护装置。应有防霉、防鼠的设施设备。

应配备与吞吐能力相适应的作业工具，如叉车、托盘等。设有二层货架的，应设置上下货梯或配备具有提升能力的叉车。

冷链系统

应自有符合冷藏运输条件的冷藏车、冷藏集装箱或有第三方物流机构提供的冷藏运输服务，以具备冷藏运输的能力。

集配场所

集配场所≥3000㎡，建筑高度≥5m敞开式框架结构双面斜坡棚，框架和棚柱为预制板条钢，柱距≥6m。

应有良好的采光、照明、给排水、广播通讯、公告等设施。

地面为混凝土硬化地面，集散场所内的业务用房为框架结构或砖混结构，配有给排水及供电工程。

加工车间

加工车间≥1000㎡，可单独建设，也可与集散场所或冷库联体建设。

应建有车间的土建设工程、砖混结构的地面建筑物工程、包装材料间、清洗间、消毒间、员工更衣室、产品初加工操作台、垃圾处理间、监控设备。

有加工所需的供电设施、给排水设施，必要时应设置污水处理设施。

应配备加工所需的分拣设备、清洗设备、包装设备、称重设备、运输设备及其他设施设备。

检测室

检测室设计应满足日常检测工作需要，检测能力包括但不限于果蔬农药残留的快速检测。

配备水、电路安装工程，常规仪器、设施设备、检测试剂耗材、农药残留检测仪、计算机及监控设备等仪器设备。

检测室面积≥50㎡，按功能分区，布局合理，相互有干扰区域应作隔离。

应配备经培训合格的专职或兼职检测人员，能够满足日常检测工作量，且不少于2人。

应建立符合实验室安全管理和规范检测的质量安全保障体系。

信息系统

硬件设备

应具有如下硬件设备：

应建有独立的计算机机房。配备满足需要的计算机服务器、台式电脑、打印机、扫描仪、图像处理设备、网线、网络集成硬件及网络环境；

对于重点区域应设置监控设备，如场区出入口、重要交通路口、冷库、加工车间和检测室等，必要时也可设置种植基地的监控；

应设置大型LED信息显示屏，能及时提供交易服务、统计信息、检测结果和市场供求等信息。

功能要求

应实现如下功能：

- 应与省级或中央农产品信息公共服务平台实现对接；

应有必要的财务管理、客户管理、业务管理、统计分析、服务站管理、信息服务综合管理、物流管理、冷库管理等功能模块，具有对农产品信息的采集、分类、传输、处理和汇总统计等技术能力；

在流通全过程推行购销凭证、台帐制度，通过电子凭证、电子台账实现生产、采购—加工—配送—销售全程管理与追溯功能，实现来源可追溯，去向可查证；

应有完整的备份恢复、安全防护等保障体系。

管理区

应设有相应的办公场所，并可提供办公、财务、会议等服务功能。

管理要求

文件和管理制度要求

应建立、实施和更新确保农产品质量安全所需的文件和管理制度，并对其进行控制。应至少建立但不限于以下管理制度和相关记录、文件：

- 供应商管理制度；

- 农产品质量安全检测体系文件；

- 人员健康卫生制度；

- 农产品追溯和召回制度；

- 文件记录控制程序；

- 员工培训程序；

- 应急响应程序；

- 安全生产程序等。

记录控制

应建立收购、加工、储存、配货、运输、销售、检验检测等过程控制记录并具有可追溯性。记录应保持在2年以上。

管理职责

应明确各部门的职责和权限，严格执行文件和管理制度的各项要求，确保各项要求落到实处。

加强内部、外部沟通，建立定期信息反馈机制，保持密切的沟通。如有问题应及时与上下级沟通，将问题损失保持在最低限度范围内。

及时总结工作中的经验和不足，改进工作和管理中的问题，保证工作顺利开展。

_________________________________